Veřejná zakázka s názvem:

Manipulátor vzorků pro MBE systém (OP JAK)

Předmětem zadávacího řízení je dodávka jednoho kusu manipulátoru vzorků pro MBE systém* (Molecular Beam Epitaxy). Manipulátor slouží k přesunutí substrátů, držených na držáku vzorku, do středu depoziční komory MBE, kde se ukládá odpařený material. K tomu je zapotřebí tříosý manipulátor vzorků. Přesný pohyb s dostatečnou délkou (viz tabulka) je u manipulátoru vyžadován v osách X a Y, méně v ose Z, a to tak, aby manipulátor umožnil běžným držákům vzorků, určeným pro MBE systémy, uchopit a uvolnit držák se vzorky pomocí magnetického lineárního transportního systému spojeného s komorou loadlock. Manipulátor musí být vakuově kompatibilní s UHV (tj. umožnit v MBE komoře vysoké vakuum ~ 10-9 mbar).

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické podmínky:

| Předmět plnění | Parametr / Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota | Konkrétní parametry nabízeného řešení nebo dodavatel splňuje ANO / NE | Nabízené řešení (výrobce a přesný typ) | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulátor vzorků (1 ks) | UHV kompatibilní |  |  | ……..Kč |
|  | 3-osá manipulace |  |  |  |
|  | Montážní příruby DN35CF-DN40CF (2,75" vnější průměr) |  |  |  |
|  | Zdvih v ose Z mezi 2" a 4" |  |  |  |
|  | Osa X-Y mezi ½” a 1” |  |  |  |
|  | X-Y přesnost mezi 5 a 20 μm |  |  |  |
|  | Záruční lhůta min. 12 měsíců |  |  |  |
| Předpokládaná hodnota předmětu plnění včetně dopravy do sídla Zadavatele (v Kč bez DPH) | 230 000 Kč |

Pozn.: dodavatel povinně vyplní všechna žlutě podbarvená pole

* MBE systém bude sloužit pro přípravu hybridních nanostruktur na bázi fullerénů a ferroických nanočástic. MBE systém bude tvořen velkoobjemovou vakuovou komorou s připojenou soustavou aktivních prvků, manipulátorem vzorků, monitorem tlouštěk a systémem pro lineární transfer vzorků.

___________________________________________

podpis oprávněné osoby za dodavatele